Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: 12/V/2016

Szczegółowy opis oferowanego asortymentu

(Po zmianie SIWZ z dn. 25.08.2016 r.)

Część I

Sukcesywne dostawy akcesoriów oraz materiałów informatyki

| L.p. | Asortyment | Producent Model* | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Dysk SSD 2,5” wewnętrzny |  | Format:2,5” Pojemność: 120 GB Prędkość odczytu:550 MB/s Prędkość zapisu: 510 MB/s Interfejs: SATA III Ramka do mocowania na 3,5” |  |
| 2. | Dysk SSD 2,5” wewnętrzny |  | Format:2,5” Pojemność: 120 GB Prędkość odczytu:500 MB/s Prędkość zapisu: 500 MB/s Interfejs: mSATA |  |
| 3. | Dysk HDD 2,5” wewnętrzny |  | Format:2,5” Pojemność: 500 GB Obroty: 5400 rpm Cache: 8 MB Interfejs: SATAIII |  |
| 4. | Dysk HDD 3,5” wewnętrzny |  | Format:3,5” Pojemność: 500 GB Obroty: 7200 rpm Cache: 16MB Interfejs: SATAIII |  |
| 5. | Dysk HDD 3,5” wewnętrzny |  | Format:3,5” Pojemność: 1 TB Obroty: 7200 rpm Cache: 64MB Interfejs: SATAIII |  |
| 6. | Dysk HDD 3,5” wewnętrzny |  | Format:3,5” Pojemność: 2 TB Obroty: 7200 rpm Cache: 64MB Interfejs: SATAIII |  |
| 7. | Dysk HDD 3,5” wewnętrzny |  | Format:3,5” Pojemność: 3 TB Obroty: 7200 rpm Cache: 64MB Interfejs: SATAIII |  |
| 8. | Dysk HDD 3,5” wewnętrzny |  | Format:3,5” Pojemność: 4 TB Obroty: 7200 rpm Cache: 64MB Interfejs: SATAIII |  |
| 9. | Dysk HDD 2,5” zewnętrzny |  | Format:2,5” Pojemność: min. 500 GB USB 3.0 |  |
| 10. | Dysk HDD 3,5” zewnętrzny |  | Format:3,5”, Pojemność: min. 2 TB, USB 3.0 |  |
| 11. | Płyta główna |  | Mini lub micro ATX Zasilanie ATX 24 PIN Typ obsługiwanej pamięci: DDR3 – 1333, 1600 Dwukanałowa obsługa pamięci Ilość gniazd pamięci: min. 2szt. Złącze PCI-Express x16: min. 1szt. Złącze PCI-Express x1: min. 1szt. Złącze PCI 32b 5V: min. 1szt. Złącza SATA: min. 4szt. Zintegrowana karta sieciowa Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Porty zewnętrzne: DVI-D: min. 1szt. RJ45: min. 1szt, VGA: min. 1szt. Porty USB: min 2 szt. - USB 2.0 i min. 2 szt. – USB 3.0 |  |
| 12. | Procesor |  | Kompatybilność z płytą główną z poz. 11 Wersja BOX z radiatorem i wiatrakiem. Wynik nie gorszy niż 2900 pkt. w teście PassMark (ze strony: http://www.cpubenchmark.net z dn. 31.05.2016 r.) |  |
| 13. | Zasilacz komputerowy |  | Moc: min. 350 W Wtyczka zasilająca ATX 24 PIN – 1szt. (możliwością podziału 20+4 piny) Zasilanie MOLEX min. 2 szt. Zasilanie SATA min. 2 szt. Zasilanie 6 PIN PEG min. 1 szt. Filtr przeciwzwarciowy Filtr przeciwprzeciążeniowy Filtr przeciwprzepięciowy Wentylator 120 mm z automatyczną regulacją obrotów |  |
| 14. | Pamięć RAM 4 GB |  | Typ pamięci: DIMM DDR3 Częstotliwość pracy: 1333 MHz |  |
| 15. | Pamięć RAM 4 GB |  | Typ pamięci: SODIMM DDR3 Częstotliwość pracy: 11600 MHz |  |
| 16. | Pamięć RAM 8 GB |  | Typ pamięci: SODIMM DDR3 Częstotliwość pracy: 1600 MHz |  |
| 17. | Pamięć RAM 2 GB |  | Typ pamięci: DIMM DDR2 Częstotliwość pracy: 800 MHz |  |
| 18. | Adapter USB 2.0 |  | Fast Ethernet RJ-45 |  |
| 19. | Adapter USB 2.0 |  | Złącze: SATA/ IDE |  |
| 20 | Adapter |  | Złącze: micro HDMI (M) - HDMI(F) |  |
| 21. | Adapter |  | Złącze: DisplayPort(M) - DisplayPort(F) |  |
| 22. | Adapter |  | Złącze: mini DisplayPort(M) - DisplayPort(F) |  |
| 23 | Adapter |  | Złącze: HDMI (M) do DVI (F) |  |
| 24. | Adapter |  | Złącze: HDMI (M) do VGA (F) |  |
| 25 | Adapter |  | Złącze: DisplayPort(M) do VGA (F) |  |
| 26. | Adapter |  | Złącze: mini HDMI (M) na HDMI(F) |  |
| 27. | Adapter |  | Złącze: DVI(M) na VGA (F) |  |
| 28. | Adapter |  | Złącze: VGA (F) na VGA (F) |  |
| 29. | Adapter |  | Złącze: Thunderbolt – FireWire, 2m |  |
| 30. | Adapter do dysków SSD |  | Złącze do dysków MacBook Air PCIEx4 AIRPOR – 2013, 2014 |  |
| 31. | Adapter |  | Złącze: SMA (F) – BNC (M) |  |
| 32. | Adapter |  | Złącze: SMA (M) – BNC (F) |  |
| 33. | Adapter |  | Złącze: MCX (M) –SMA (F) |  |
| 34. | Adapter |  | Złącze: SMA (M) – SMA (M) |  |
| 35. | Adapter |  | Złącze: SMA (F) – SMA (F) |  |
| 36. | Akumulator żelowy |  | 12V7Ah |  |
| 37. | Bateria do laptopa |  | Kompatybilna z Asus A32 M50, min. 4400 mAh, 11,1 V |  |
| 38. | Bateria do laptopa |  | Kompatybilna z Asus F6V-3P035E, min. 4400 mAh |  |
| 39. | Bateria do laptopa |  | Kompatybilna z Hp Pavilion dv6700, min. 4400 mAh, 10,8 V |  |
| 40. | Bateria do laptopa |  | Kompatybilna z Hp Pavilion dv6700, min. 4400 mAh, 11,1V |  |
| 41. | Bateria do laptopa |  | Kompatybilna z Zenbook Asus UX21, min. 4400 mAh, 7,4V, C23 |  |
| 42. | Czytnik kart pamięci USB (5w1) |  | CF, SD, SM, MS, MMC, MMCP |  |
| 43. | Czytnik kart pamięci USB |  | CF, SDHC,SDXC microSDHC (bez konieczności używania adaptera) wbudowany hub USB 3.0 min 3 porty |  |
| 44. | Głośniki komputerowe |  | W systemie 2.0 Potencjometr regulacji dźwięku Moc: min. 6 W RMS Pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz Kolor obudowy czarny |  |
| 45. | Hub USB |  | Porty: min. 7, Zasilacz |  |
| 46. | Hub USB |  | Porty: min. 4, Pasywny |  |
| 47. | Hub USB over IP |  | Porty: min. 4 USB, min. 1 RJ45 |  |
| 48. | Hub USB |  | Porty: min. 3x USB 3.0 A żeńskie min. 1x USB 3.0 A męski min. 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet |  |
| 49. | Hub USB |  | Porty: min. 3 USB 3.0, Zasilacz |  |
| 50. | Inteligentny czytnik kart(HID) na USB |  | 1 - Plug-and-Play: automatyczna konfiguracja; 2) - zasilanie z magistrali - kabel nie mniej niż 1,5 m; 3) - interfejs USB 2.0 CCID1; 4) - protokoły T= 0,T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I2C (S=8); 5) - rozmiar karty - ID-1 (pełny rozmiar); 6 - częstotliwość interfejsu karty zbliżeniowej: HID Prox 125 kHz; 7) - obsługiwane interfejsy APIs: PC/SC driver, CT - API,OCF; 8 - obsługiwane systemy operacyjne: Windows - Vista/7/8 (32/64 bit), Linux; 9 - certyfikacja -MicrosoftWHQl, EMV2 2000Levl 1, ISO 7816, HBCI4,USB 2.0,CCID1(tylko interfejs stykowy) |  |
| 51. | Kabel |  | HDMI – DVI-D, min. 2m |  |
| 52. | Kabel |  | Micro – USB, 0,5 m |  |
| 53. | Kabel |  | USB3.0 A-A, 1m |  |
| 54. | Kabel |  | USB3.0 z interface goflex SATAIII |  |
| 55. | Kabel do HDD |  | USB 3.0 A (M) – micro USB 3.0 (M), 0,5 m |  |
| 56. | Kabel |  | SATA III 6Gb/s, 0,5m, prosty – kątowy 90° |  |
| 57. | Kabel |  | DisplayPor, 1,8 m |  |
| 58. | Kabel |  | DisplayPor (M) – HDMI (M), 1,8m |  |
| 59. | Kabel |  | HDMI (M), 1,5m |  |
| 60. | Kabel |  | USB3.0 A – USB3.1 typ C, 1,8m |  |
| 61. | Kabel |  | Thunderbolt – Thunderbolt, 2m, transfer 2x10Gb/s |  |
| 62. | Karta Graficzna |  | Złącze PCI-Express x16 Typ pamięci: min. DDR3 Pamięć: min. 1 GB Szyna pamięci min. 128 bit Wyjścia: DVI; HDMI, D-SUB |  |
| 63. | Karta sieciowa GigabitEthernet |  | Złącze PCI-E x1, RJ-45x1, sterowniki Windows 2000, XP, Server 2003,Server 2008 |  |
| 64. | Karta sieciowa GigabitEthernet |  | Złącze PCIx1, RJ-45x1, sterownik Windows 7 |  |
| 65. | Karta pamięci |  | micro SD 2GB class 4 |  |
| 66. | Karta pamięci |  | micro SDHC 8GB class 10 |  |
| 67. | Karta pamięci |  | micro SDHC 16GB class 10 |  |
| 68. | Karta światłowodowa |  | 100Base-FX na złączach S.C.-S.C z interfejsem PCI 2.0, sterowniki - Windows XP,Windows 7 |  |
| 69. | Karta sieciowa światłowodowa |  | Gigabitowa PCI, gniazda SC |  |
| 70. | Klawiatura komputerowa |  | Interfejs: USB, Kolor: czarny Długość przewodu: min. 1,5 m |  |
| 71. | Klawiatura komputerowa |  | Interfejs: USB, Kolor: czarny Długość przewodu: min. 1,5 m rosyjsko-języczna |  |
| 72. | Klawiatura komputerowa USB, dł. przewodu min. 1,5 m, kolor czarny, gwarancja od 12 do 36 miesięcy. |  | Interfejs: USB, Kolor: czarny Długość przewodu: min. 1,5 m ze znakami arabskimi (zamawiający dopuszcza dostarczenie klawiatury QWERTY z naklejonymi znakami arabskimi, kolor tła naklejki musi być zgodny z kolorem klawiszy). |  |
| 73. | Konwerter światłowodowy |  | 10/100 BaseTx (RJ45) / 100 BaseFX (MM S.C.) |  |
| 74. | Konwerter światłowodowy |  | 10/100/1000 Mbps RJ45 /1000 Mbps SC SM jednomodowy min. do 15 km |  |
| 75. | Media konwerter światłowodowy |  | Gigabit, Ethernet/SC wielomodowy |  |
| 76. | Konwerter |  | HDMI do VGA + audio Jack |  |
| 77. | Linka zabezpieczająca do laptopa |  | dł. 1,2 m |  |
| 78. | Listwy zasilające |  | Długość przewodu: 3 m Ilość gniazd: min. 5 Wyłącznik i uziemienie oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym |  |
| 79. | Listwy zasilające |  | Długość przewodu: 5 m Ilość gniazd: min. 5 Wyłącznik i uziemienie oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym |  |
| 80. | Listwy zasilające |  | Długość przewodu: 3 m Ilość gniazd: 9 szt.. napięcie znamionowe 230 VAC, maksymalne obciążenie: 16 A lub więcej, korpus listwy aluminiowy, możliwość montażu w szafie RACK 19", montaż poziomy, możliwość montażu pod różnymi kątami |  |
| 81. | Mysz optyczna |  | Interfejs: USB min. 2 przyciski Długość przewodu: min. 1,5 m min. szer./dł./wys.- 59/115/38 mm rolka do przewijania rozdzielczość co najmniej 800dpi, Kolor: czarny |  |
| 82. | Nagrywarka DVD zewnętrzna |  | Interfejs: USB 2.0 Zapis DVD+/-R: min.6x Zapis DVD+/-RW: min.6x Zapis CD+/-R: min.12x Zapis CD+/-RW: min.12x Kolor: czarny |  |
| 83. | Nagrywarka DVD wewnętrzna |  | Interfejs: SATA Format 5,25” Zapis DVD+/-R: min.8x Zapis DVD+/-RW: min.6x Zapis CD+/-R: min.20x Zapis CD+/-RW: min.8x Kolor: czarny |  |
| 84. | Obudowa komputerowa bez zasilacza |  | Midi Tower w kolorze czarnym, ATX, kompatybilne z poz. nr 7 i 9 |  |
| 85. | Obudowa |  | USB 3.0 do dysku SSD 2,5”, kabel |  |
| 86. | Organizer |  | maskownica kabli SMATR SNAKE - 22mm/1,5m, czarny |  |
| 87. | Organizer kabli |  | "KLIPS" różnokolorowe samoprzylepne opakowanie po 6 szt.) |  |
| 88. | Opaski zaciskowe |  | Rozmiar: 140/3,6 mm (różnokolorowe), opakowanie po 100 szt. (trititki) |  |
| 89. | Opaski zaciskowe |  | Rozmiar: 300/4,8 mm, opakowanie po 100 szt. (trititki) |  |
| 90. | Organizer kablowy |  | rzep, czarny, opakowanie 10 - 20 szt. |  |
| 91. | Organizer kablowy |  | rzep, czarny 16mm/4 m. |  |
| 92. | Pendrive USB |  | Pojemność: min. 16GB, USB min. 2.0 Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, MacOS X, Windows 7 |  |
| 93. | Pendrive USB |  | Pojemność: min. 16GB, USB min. 3.0 prędkość odczytu/zapisu min. 110/70 MB/s Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, MacOS X, Windows 7/8 |  |
| 94. | Pendrive USB |  | Pojemność: min. 32GB, USB min. 2.0 prędkość odczytu/zapisu min. 150/45 MB/s Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, MacOS X, Windows 7/8 |  |
| 95. | Pendrive USB |  | Pojemność: min. 64GB, USB min. 2.0 prędkość odczytu/zapisu min. 180/75MB/s Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, MacOS X, Windows 7/8 |  |
| 96. | Pendrive USB |  | Pojemność: min. 128GB, USB min. 2.0 prędkość odczytu/zapisu min. 200/100MB/s Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, MacOS X, Windows 7/8/10 |  |
| 97. | Przedłużacz |  | USB typu A Długość: 0,75 m |  |
| 98. | Przedłużacz |  | USB typu A Długość: 1,8 m |  |
| 99. | Przedłużacz |  | USB typu A Długość: 3 m |  |
| 100 | Przedłużacz |  | USB typu A Długość: 0,5 m |  |
| 101 | Przedłużacz |  | USB 3.0 typu A Długość: 1,8 m |  |
| 102 | Przedłużacz |  | USB 3.0 typu A Długość: 3 m |  |
| 103 | Łącznik RJ45 beczka (8P8C) |  | gniazdo - gniazdo LAN |  |
| 104 | Przedłużacz |  | USB 2.0 A-B Długość: 1,5 m |  |
| 105 | Przedłużacz |  | USB 2.0 A-B Długość: 3 m |  |
| 106 | Przedłużacz |  | USB 2.0 A-B Długość: 5 m |  |
| 107 | Przedłużacz |  | USB 3.0 A-B Długość: 1,5 m |  |
| 108 | Przedłużacz |  | USB 3.0 A-B Długość: 3 m |  |
| 109 | Przewód |  | VGA (D-SUB / D-SUB) Długość: 3 m Potrójnie ekranowany |  |
| 110 | Przewód |  | VGA (D-SUB / D-SUB) Długość: 5 m Potrójnie ekranowany |  |
| 111 | Przewód |  | VGA (D-SUB / D-SUB) Długość: 10 m Potrójnie ekranowany |  |
| 112 | Przewód |  | VGA (D-SUB / D-SUB) Długość: 15 m Potrójnie ekranowany |  |
| 113 | Przewód |  | HDMI-HDMI Długość: 1,8 m |  |
| 114 | Przewód |  | HDMI-HDMI Długość: 3 m |  |
| 115 | Przewód |  | HDMI-HDMI kątowyDługość: 3 m |  |
| 116 | Przewód |  | HDMI-HDMI Długość: 5 m |  |
| 117 | Przewód |  | HDMI-HDMI kątowyDługość: 5 m |  |
| 118 | Przewód |  | HDMI-HDMI Długość: 10 m |  |
| 119 | Przewód |  | HDMI-HDMIDługość: 15 m |  |
| 120 | Przewód |  | HDMI-mini HDMIDługość: 3 m |  |
| 121 | Stacja dokująca na dyski twarde |  | Złącza: min. 2 szt. SATA, min. 1 szt. USB 3.0 |  |
| 122 | Słuchawki komputerowe nauszne |  | Złącze mini-jack(3,5 mm), pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz, długość kabla 3m, kolor: czarny |  |
| 123 | Switch RJ45 |  | Porty 10/100 Mbit: min.8 Obsługa protokołu IEEE 802.3x Flow control, Half/Full duplex, Auto MID-MIDX |  |
| 124 | Switch RJ45 |  | Porty 10/100/1000 Mbit: min.8 szt. Obsługa protokołu IEEE 802.3x Flow control, Half/Full duplex, Auto MID-MIDX |  |
| 125 | Taśma naprawcza czarna (duct tape) |  | Rozmiar: 48mm x25m |  |
| 126 | Uniwersalny zasilacz do Notebooków |  | 90W/230V; minimum 8 wtyczek zasilających notebooki o napięciach regulowanych skokowo: minimun 15V,16V, 17V, 18V, 18,5V, 19V, 19,5V, 20V |  |
| 127 | Wskaźnik - Presenter na USB |  | USB |  |
| 128 | Zasilacz sieciowy do drukarki oznaczników S700E |  | X |  |
| 129 | Zewnętrzny czytnik kart inteligentnych(stykowych) |  | USB 2.0, dł. przewodu min. 1,5 m, obsługiwane systemy Windows XP,7 |  |
| 130 | Złącze USB A do druku |  | kątowe, czarne |  |
| 131 | Dysk twardy** |  | Pojemność: 36,4 GB Do instalacji w serwerze IBM x235 (MT-M 8671-LAX) U320. Współpracujący w RAID z dyskami HDD FRU 32P0729, Hot Swap + RAMKA |  |
| 132 | Dysk twardy** |  | Format:2,5” Pojemność: 72 GB Do instalacji w serwerze HP Proliant DL380 G5 , FRU 32P0729 Współpracujący w RAID z dyskami PN: 432321-001, Hot Swap + RAMKA |  |
| 133 | Dysk twardy** |  | Format:2,5” Pojemność: 72 GB RPM: 15 K Interfejs: SAS Do instalacji w serwerze HP Proliant DL380 G5 . Współpracujący w RAID z dyskami HP 72GB 6G 15K SAS SFF Dual Port PN: 512743-001, Hot Swap + RAMKA |  |
| 134 | Dysk twardy** |  | Format:2,5” Pojemność: 146 GB RPM: 10 K Interfejs: SAS Do instalacji w serwerze HP Proliant DL380 G5. Współpracujący w RAID z dyskami HP 146GB 3G 10K SAS SFF Single Port PN: 418399-001 |  |
| 135 | Dysk twardy** |  | Format:2,5” Pojemność: 146 GB RPM: 10 K Interfejs: SAS Do instalacji w serwerze HP Proliant DL380 G5. Współpracujący w RAID z dyskami PN: 507283-001, Hot Swap + RAMKA |  |
| 136 | Dysk twardy** |  | Pojemność: 160 GB Do instalacji w serwerze IBM x3250 (PID 43654BG), SATA 7.2 K. Współpracujący w RAID z dyskami FRU: 39M4507, Hot Swap |  |
| 137 | Dysk twardy** |  | Format: 3,5” Pojemność: 250 GB Hot Swap, ramkA RPM: 7,2 K Interfejs: SATA II LFF Do instalacji w serwerze IBM X306m P/N:8491K4Y. Współpracujący w RAID z dyskami HDD 250GB 7.2K - FRU39M4529 |  |
| 138 | Dysk twardy** |  | Format:3,5” Pojemność: 250 GB Simple-swap SATA RPM: 7200 rpm Casche:16MB Do instalacji w serwerze IBM eServer x3250 p/n:39M4508, 39M4511 |  |
| 139 | Dysk twardy** |  | Pojemność: 300 GB Współpracujący z dyskami w RAID 300GB IBM Option 15K (FRU 42D0417). |  |
| 140 | Dysk twardy** |  | Format:3,5” W RAMCE Pojemność: 300 GB Hot -Plug RPM: 15 K Interfejs: SAS Do instalacji w serwerze Dell R430 Współpracujący w RAID z dyskami HDD |  |
| 141 | Dysk twardy** |  | Pojemność: 300 GB Do instalacji w serwerze IBM x3650 M3 (PID 7945 62G) 6Gb SAS. Współpracujący w RAID z dyskami FRU 42D0638, Hot Swap + RAMKA |  |
| 142 | Dysk twardy** |  | Format:3,5” Pojemność: 300 GB Hot Swap RPM: 15 K Interfejs: SAS Współpracujący w RAID z dyskami FRU: 44W2235 P/N 44W2238 |  |
| 143 | Dysk twardy** |  | Format:3,5” Pojemność: 500 GB RPM: 7,2 K Casche:16MB Interfejs: SATA Współpracujący w RAID z dyskami DELL 01KWKJ 500GB SATA 7200 RPM 3,5” |  |
| 144 | Pamięć RAM do serwera |  | Jedna kość 2133MHz, DDR RDIMM Do serwera Dell R430 32 GB |  |
| 145 | Pamięć RAM do serwera |  | min. 8GB RAM (kit 2x4GB), ECC, technologia Chiplill, DDR2 677 MHz, FBDIMM PC2 5300, CL5, 1,8V Do serwera IBM-System x3500 7977-xxx |  |
| 146 | Ramka/sanki do dysku Simple-swap 3,5” |  | Do serwera IBM eServer x3250 p/n:25r8864 |  |
| 147 | LTO 5 Tape Cartridge |  | 1,5TB RW |  |
| 148 | LTO 4 Tape Cartridge |  | 800GB RW |  |
| 149 | LTO 3 Tape Cartridge |  | 400GB RW |  |
| 150 | Uniwersalna taśma czyszcząca do napędów LTO |  | X |  |
| 151 | Etykiety do taśm LTO5 |  | numeracja D00360L5 - D00379L5 |  |
| 152 | Etykiety do taśm LTO4 |  | numeracja C00193L4 - C00212L4 |  |
| 153 | Etykiety do taśm LTO3 |  | numeracja B00130L3 - B00149L3 |  |
| 154 | Etykiety na taśmy czyszczące () |  | numeracja CLNU54CU – CLNU73CU |  |
| 155 | Oznacznik kablowy |  | WTM 20/33 opakowanie 50 sztuk. |  |

* w kolumnie „Producent Model” należy wpisać producenta oraz oznaczenie modelu oferowanego asortymentu. W przypadku braku takich danych należy wpisać inne oznaczenia pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment.

** w poz. 131-143 Zamawiający dopuszcza dostawy sprzętu odnowionego (zregenerowanego) w przypadku braku w sprzedaży fabrycznie nowych produktów.

Część II

Sukcesywne dostawy materiałów informatyki i łączności

| L.p. | Asortyment | Producent Model* | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-SC duplex 62,5/125 - 3 m |  |
| 2. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-SC duplex 62,5/125 - 5 m |  |
| 3. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-SC duplex 62,5/125 - 10 m |  |
| 4. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-SC duplex 62,5/125 - 20 m |  |
| 5. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-SC duplex 50/125 - 3 m |  |
| 6. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-MTRJ duplex 62,5/125 - 3 m |  |
| 7. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 0,5 m |  |
| 8. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 1 m |  |
| 9. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 2 m |  |
| 10. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 3 m |  |
| 11. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 5 m |  |
| 12. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 10 m |  |
| 13. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 15 m |  |
| 14. | Patchcord światłowodowy wielomodowy |  | Złącze SC-LC duplex 62,5/125 – 3 m |  |
| 15. | Kabel światłowodowy wielomodowy |  | Duplex (62,5/125) OMl, 2,8mm |  |
| 16. | Kabel światłowodowy wielomodowy |  | Duplex (50/125)OMl, 2,8mm |  |
| 17. | Adapter |  | SC-SC dwa podwójne patchordy światłowodowe wielomodowe |  |
| 18. | Kabel telefoniczny |  | 4c - 4 żyły płaski biały lub czarny, |  |
| 19. | Kabel telefoniczny |  | 2c - 2 żyły płaski biały lub czarny, |  |
| 20 | Kabel krosowy |  | biało-zieiony 1x2x0,5 |  |
| 21. | Kabel krosowy |  | biało-czerwony 1x2x0,5 |  |
| 22. | Kabel krosowy |  | biało-niebieski 1x2x0,5 |  |
| 23 | Kabel skrętka |  | RJ 45 UTP cat. 5e |  |
| 24. | Kabel skrętka |  | RJ 45 FTP cat. 6a |  |
| 25 | Patchcord miedziany |  | Cat 5e, UTP, końcówki RJ-45, długość 2 m. |  |
| 26. | Patchcord miedziany |  | Cat 5e, UTP, końcówki RJ-45, długość 3 m. |  |
| 27. | Patchcord miedziany |  | Cat 5e, UTP, końcówki RJ-45, długość 5 m. |  |
| 28. | Patchcord miedziany |  | Cat 5e, UTP, końcówki RJ-45, długość 10 m. |  |
| 29. | Patchcord miedziany |  | Cat 6e, FTP, końcówki RJ-45, długość 0,25 m. |  |
| 30. | Patchcord miedziany |  | Cat 6e, FTP, końcówki RJ-45, długość 3 m. |  |
| 31. | Patchcord miedziany |  | Cat 6e, FTP, końcówki RJ-45, długość 6 m. |  |
| 32. | Patchcord miedziany |  | Cat 6e, FTP, końcówki RJ-45, długość 10 m. |  |
| 33. | Wtyczki |  | RJ-45 nieekranowane (do przewodu) |  |
| 34. | Wtyczki |  | RJ-11 nieekranowane (do przewodu) |  |
| 35. | Wtyczki |  | RJ-9 nieekranowane (do przewodu) |  |
| 36. | Przewód telefoniczny |  | skrętny słuchawkowy 70 cm |  |
| 37. | Przewód telefoniczny |  | skrętny słuchawkowy 50 cm |  |
| 38. | Pigtail światłowodowy |  | SC/PC 0,9 MM 1M typ 62,5/125, |  |
| 39. | Pigtail światłowodowy |  | SC/PC 0,9 MM 1M typ 50/125 |  |
| 40. | Termokurczliwa osłonka spawu światłowodowego |  | Rozmiar: 60 mm |  |
| 41. | Termokurczliwa osłonka spawu światłowodowego |  | Rozmiar: 45 mm |  |

* w kolumnie „Producent Model” należy wpisać producenta oraz oznaczenie modelu oferowanego asortymentu. W przypadku braku takich danych należy wpisać inne oznaczenia pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment.

Część III

Sukcesywne dostawy nośników i środków czystości informatyki

| L.p. | Asortyment | Producent Model* | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wymagane | Oferowane |
| 1. | Płyta CD-R** |  | Pojemność: 700MB |  |
| 2. | Płyta CD-RW** |  | Pojemność: 700MB |  |
| 3. | Płyta DVD+R DL** |  | Pojemność: 8,5GB |  |
| 4. | Płyta DVD-R** |  | Pojemność: 4,7GB |  |
| 5. | Płyta DVD-RW** |  | Pojemność: 4,7GB |  |
| 6. | Płyta DVD-R** |  | Pojemność: 4,7GB, Printable |  |
| 7. | Płyta DVD-R** |  | Pojemność: 4,7GB. Z powierzchnią napyloną do druku (TuffCoat WaterShield) |  |
| 8. | Płyta BD-R DL** |  | Pojemność zapisu: 50GB |  |
| 9. | Płyta DVD – RAM** |  | Pojemność zapisu: 9,4GB |  |
| 10. | Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia monitorów. |  | o wymiarach minimum 20x20 cm |  |
| 11. | Powietrze sprężone |  | Pojemność: min. 400ml |  |

* w kolumnie „Producent Model” należy wpisać producenta oraz oznaczenie modelu oferowanego asortymentu. W przypadku braku takich danych należy wpisać inne oznaczenia pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment.

** Dostarczony asortyment może być dostarczony w opakowaniach zbiorczych „kloszach” po 25 szt.