# WYKAZ MASZYN POLIGRAFICZNYCH

# 1. HEIDELBERG KSB 400X585mm (maszyna typograficzna) – 1 szt.

# Producent: Niemcy

# Rok produkcji: 1965

# Nr fabryczny: KSB 320802

# Rodzaj: jednokolorowa

# Format max: 400x585 mm

# Format min: 125x150 mm

# Max format zadruku: 382x580 mm

# Max prędkość druku egz./godz.: 5000

# Maszyna typograficzna do druku arkuszowego, jednokolorowa z płytą formową umieszczoną poziomo. Ze względu na stabilną konstrukcję można ją wykorzystać do sztancowania lub bigowania. Praca
w ruchu ciągłym, podawanie arkusza poprzez samonakładacz. Pasowanie ustalane za pomocą marek przednich i mierzycy. Maszyna posiada system wykładania papieru, który odbywa się w ruchu ciągłym.

# 2. Color Metal PERLE 127 520x740 mm (maszyna offsetowa) - 1szt.

# Producent: Szwajcaria

# Rok produkcji: 1975

# Nr fabryczny: 867

# Rodzaj: jednokolorowa

# Format max: 520x740

# Format min: 210x300

# Max format zadruku: 510x720

# Max prędkość druku egz./godz.: 10 000

# Wysokość stosu nakładanie: 1100 mm

# Wysokość stosu wykładanie: 500 mm

# Maszyna offsetowa do druku arkuszowego, jednokolorowa. Nawilżanie formy drukowej poprzez układ wodny obciągowy. Podawanie arkusza w systemie strumieniowym. Maszyna z tzw. niskim wykładaniem arkusza. Podawacz z możliwością regulacji łapek, co daje możliwość zadrukowywania dużego zakresu gramatur papieru, zwłaszcza kartonu do 0,8 mm grubości.

# 3. Maszyna dociskowa PT-4 pot. (sztanctygiel) – 1 szt.

# Producent: ZSRR

# Rok produkcji: 1969

# Format druku: 300x420 mm

# Praca w ruchu przerywanym (po jednym cyklu).