Załącznik nr 2 do s.i.w.z. 
(po zmianie s.i.w.z.)

Nr sprawy: 6/IX/2010

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

PO ZMIANIE S.I.W.Z

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | UGUL Z PEŁNYM OSPRZĘTEM |
|  | UGUL Z DRABINKĄ |  |  |
| 1 | Krata 8 elementów o wymiarze 200 cm x 200 cm x 200 cm | TAK |  |
|  | OSPRZĘT 2 ZESTAWY: |  |  |
| 2 | Linka do zawieszeń 1,60 m – 10 szt | TAK |  |
| 3 | Linka do zawieszeń 0,90 m – 2 szt | TAK |  |
| 4 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25 m – 1 szt | TAK |  |
| 5 | Linka do ćwiczeń oporowych 5,5 m – 1 szt | TAK |  |
| 6 | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m – 2 szt | TAK |  |
| 7 | Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 m x 0,11 m – 4 szt | TAK |  |
| 8 | Podwieszka ramion i ud 0,57 m x 0,15 m – 4 szt | TAK |  |
| 9 | Podwieszka pod miednicę 0,9 m x 0,22 m – 1 szt | TAK |  |
| 10 | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 m x 0,24 m x 0,43 m x 0,11 m – 1 szt | TAK |  |
| 11 | Podwieszka pod głowę 0,62 m x 0,17 m – 1 szt | TAK |  |
| 12 | Podwieszka wąska pod stopę 0,6 m x 0,009 m – 2 szt | TAK |  |
| 13 | Podwieszka dwustawowa ze skóry 0,83 m – 2 szt | TAK |  |
| 14 | Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1 m x 0,16 m – 1 szt | TAK |  |
| 15 | Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1 szt | TAK |  |
| 16 | Obciążnik skórzany 0,5 kg – 2 szt | TAK |  |
| 17 | Obciążnik skórzany 1,0 kg – 2 szt | TAK |  |
| 18 | Obciążnik skórzany 1,5 kg – 1 szt | TAK |  |
| 19 | Obciążnik skórzany 2,0 kg – 1 szt. | TAK |  |
| 20 | Obciążnik skórzany 2,5 kg – 1 szt | TAK |  |
| 21 | Obciążnik skórzany 3,0 kg – 1 szt | TAK |  |
| 22 | Mankiet nadgarstkowy 0,25 m x 0,08 m – 1 szt | TAK |  |
| 23 | Mankiet nadrostkowy 0,33 m x 0,1 m – 1 szt | TAK |  |
| 24 | Mankiet udowy 0,48 m x 0,11 m – 1 szt | TAK |  |
| 25 | Esik – hak do zawieszeń – 30 szt | TAK |  |
| 26 | Pętla Glissona z orczykiem – 1 szt | TAK |  |
| 27 | Bloczek rehabilitacyjny – 2 szt | TAK |  |
| 28 | Opaska skorzana na przedramię – 1 szt | TAK |  |
| 29 | Opaska skórzana na udo – 1 szt | TAK |  |
| 30 | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego – 1 szt | TAK |  |
| 31 | Pas do stabilizacji klatki piersiowej – 1 szt | TAK |  |
| 32 | Pas do stabilizacji podudzi – 1 szt | TAK |  |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | STÓŁ DO TRAKCJI |  |  |
| 1. | Elektryczna regulacja wysokości stołu ( 42 – 95cm) | TAK |  |
| 2. | Pneumatyczna regulacja wezgłowia stołu (+45/-30 | TAK |  |
| 3. | Skóropodobne wytrzymałe obicie stołu w kolorze dowolnym | TAK |  |
| 4. | Obicie stołu ognioodporne, łatwe do czyszczenia | TAK |  |
| 5. | Stabilna i wytrzymała konstrukcja stołu | TAK |  |
| 3. | Stół trzyczęściowy | TAK |  |
| 4. | Długość stołu 210cm  5 | TAK |  |
| 5. | Szerokość stołu 70cm  5 | TAK |  |
| 6. | Poziome przesunięcie części na nogi 15cm | TAK |  |
| 7. | Maksymalne obciążenie stołu 170kg | TAK |  |
| 8. | Zasilanie stołu 230V/50Hz | TAK |  |
| 9. | Wysuwane kółka w stole | TAK |  |
| 10. | Uchwyt na papier higieniczny mocowany do stołu | TAK |  |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 11. | Terapia ciągła i impulsowa, przerywana, zharmonizowana, progresywna | TAK |  |
| 12. | Siła trakcji nie mniejsza niż 0-92 kg | TAK |  |
| 13. | Czas napięcia/ odprężenia (terapia impulsowa 0 – 99s) | TAK |  |
| 14. | Czas terapii 0 – 99 min | TAK |  |
| 15. | Zasilanie 220-240V,50/60Hz, 1.2A/0.6A | TAK |  |
| 16. | Wymiary od 240 x 170 x 325 mm do 295x270x360 mm | TAK |  |
| 17. | Waga do 13,6 kg | TAK |  |
| 18. | Zdalne sterowanie włącznik / wyłącznik dla pacjenta | TAK |  |
| 19. | Możliwość mocowania do ściany i do stołu | TAK |  |
| 20. | Pasy do trakcji odcinka piersiowego i lędźwiowego | TAK |  |
| 21. | Pas do trakcji części szyjnej | TAK |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| III | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: WIELOFUNKCYJNY 4-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADŹDWIĘKOWEJ I LASEROTERAPII (kompatybilny z aparatem do terapii podciśnieniowej współpracującym z elektroterapią – określonym w poz. VII) |
| 1 | Aparat 4-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2x elektroterapia, 1x ultradźwięk, 1x laser) | TAK |  |
| 2 | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów (z możliwością rozszerzenia o kolejne kanały) | TAK |  |
| 4 | Rodzaje podstawowych prądów: |  |  |
|  | prąd galwaniczny | TAK |  |
|  | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | TAK |  |
|  | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | TAK |  |
|  | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | TAK |  |
|  | prądy Faradaya i neofaradyczne | TAK |  |
|  | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | TAK |  |
|  | fale H | TAK |  |
|  | mikroprądy | TAK |  |
|  | prądy Leduca | TAK |  |
|  | impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane | TAK |  |
|  | interferencje: dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa, wektor dwubiegunowy (ręczny i auto) | TAK |  |
| 5 | Funkcje elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej I/t, reobazy – chronaksji, współczynnika akomodacji, zapisywanie ich w pamięci aparatu oraz edycja) | TAK |  |
| 6 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy w języku polskim) | TAK |  |
| 7 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 140) | TAK |  |
| 8 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk) | TAK |  |
| 10 | Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 45) | TAK |  |
| 11 | Tryby prądu stałego i stałego napięcia | TAK |  |
| 12 | Autotest elektrod i kabli | TAK |  |
| 13 | Możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 14 | Pełna współpraca z aparatem do terapii podciśnieniowej | TAK |  |
| 15 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi aparatu elektroniczna i papierowa w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 18 | Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 5cm2 | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz | TAK |  |
| 20 | Tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz | TAK |  |
| 21 | Pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 22 | Wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie | TAK |  |
| 23 | Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
| 24 | Regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2 | TAK |  |
| 25 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 2 głowic ultradźwiękowych do aparatu | TAK |  |
| 26 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 27 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 28 | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 29 | Możliwość dołączenia do sondy laserowej końcówek światłowodowych dla ginekologii, stomatologii i laryngologii | TAK |  |
| 30 | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej | TAK |  |
| 31 | Kuwety na akcesoria oraz kable | TAK |  |
| 32 | Kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 35 | Instrukcja urządzenia dostępna w języku polskim w menu aparatu oraz w formie papierowej | TAK |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy aparatu o kanał magnetoterapii | TAK |  |
|  | LASER |  |  |
| 37 | Sonda laserowa podczerwona zbieżna o mocy 300mW i długości fali 830nm | TAK |  |
| 38 | Sonda laserowa czerwona o mocy 50mW i długości fali 685nm | TAK |  |
| 39 | Okulary ochronne do lasera 2szt. | TAK |  |
| 40 | Sonda laserowa prysznicowa łączona IR+R 4x50mW/685nm, 4x400mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1800mW. | TAK |  |
| 41 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 42 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 43 | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 44 | Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
| 45 | Możliwość dołączenia do sondy laserowej końcówek światłowodowych dla ginekologii, stomatologii i laryngologii | TAK |  |
| IV | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: WIELOFUNKCYJNY 3-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII I LASEROTERAPII (kompatybilny z aparatem do terapii podciśnieniowej współpracującym z elektroterapią – określonym w poz. VII) |
| 1 | Aparat 3-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2x elektroterapia,1x laser) | TAK |  |
| 2 | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów (z możliwością rozszerzenia o kolejne kanały) | TAK |  |
| 4 | Rodzaje podstawowych prądów: | TAK |  |
|  | prąd galwaniczny | TAK |  |
|  | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | TAK |  |
|  | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | TAK |  |
|  | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | TAK |  |
|  | prądy Faradaya i neofaradyczne | TAK |  |
|  | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | TAK |  |
|  | fale H | TAK |  |
|  | mikroprądy | TAK |  |
|  | prądy Leduca | TAK |  |
|  | impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane | TAK |  |
|  | interferencje: dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa, wektor dwubiegunowy (ręczny i auto) | TAK |  |
| 5 | Funkcje elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej I/t, reobazy – chronaksji, współczynnika akomodacji, zapisywanie ich w pamięci aparatu oraz edycja) | TAK |  |
| 6 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy w języku polskim) | TAK |  |
| 7 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 140) | TAK |  |
| 8 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | TAK |  |
| 9 | Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 45) | TAK |  |
| 10 | Tryby prądu stałego i stałego napięcia | TAK |  |
| 11 | Autotest elektrod i kabli | TAK |  |
| 12 | Możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 13 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi aparatu elektroniczna i papierowa w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 16 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 17 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 18 | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 19 | Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
| 20 | Możliwość dołączenia do sondy laserowej końcówek światłowodowych dla ginekologii, stomatologii i laryngologii | TAK |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy aparatu o kanał magnetoterapii | TAK |  |
|  | LASER |  |  |
| 22 | Sonda laserowa podczerwona zbieżna o mocy 300mW i długości fali 830nm | TAK |  |
| 23 | Sonda laserowa czerwona o mocy 50mW i długości fali 685nm | TAK |  |
| 24 | Okulary ochronne do lasera 2szt. | TAK |  |
| 25 | Sonda laserowa prysznicowa łączona IR+R 4x50mW/685nm, 4x400mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1800mW. | TAK |  |
| 26 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 27 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 28 | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej | TAK |  |
| V | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: WIELOFUNKCYJNY 3-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII I LASEROTERAPII PRZENOŚNY |
| 1 | Aparat 3-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2x elektroterapia,1x laser) | TAK |  |
| 2 | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów | TAK |  |
| 4 | Rodzaje podstawowych prądów: |  |  |
|  | prąd galwaniczny | TAK |  |
|  | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | TAK |  |
|  | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | TAK |  |
|  | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | TAK |  |
|  | prądy Faradaya i neofaradyczne | TAK |  |
|  | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | TAK |  |
|  | fale H | TAK |  |
|  | mikroprądy | TAK |  |
|  | prądy Leduca | TAK |  |
|  | impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane | TAK |  |
|  | interferencje: dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa, wektor dwubiegunowy (ręczny i auto) | TAK |  |
| 5 | Funkcje elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej I/t, reobazy – chronaksji, współczynnika akomodacji, zapisywanie ich w pamięci aparatu oraz edycja) | TAK |  |
| 6 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy w języku polskim) | TAK |  |
| 7 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 140) | TAK |  |
| 8 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | TAK |  |
| 9 | Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 45) | TAK |  |
| 10 | Tryby prądu stałego i stałego napięcia | TAK |  |
| 11 | Autotest elektrod i kabli | TAK |  |
| 12 | Możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 13 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 14 | Instrukcja urządzenia dostępna w języku polskim w menu aparatu oraz w formie papierowej | TAK |  |
| 15 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 16 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 17 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 18 | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 19 | Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
| 20 | Możliwość dołączenia do sondy laserowej końcówek światłowodowych dla ginekologii, stomatologii i laryngologii | TAK |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy aparatu o kanał magnetoterapii | TAK |  |
|  | LASER |  |  |
| 22 | Sonda laserowa podczerwona zbieżna o mocy 300mW i długości fali 830nm | TAK |  |
| 23 | Sonda laserowa czerwona o mocy 50mW i długości fali 685nm | TAK |  |
| 24 | Okulary ochronne do lasera 2szt. | TAK |  |
| 25 | Sonda laserowa prysznicowa łączona IR+R 4x50mW/685nm, 4x400mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1800mW. | TAK |  |
| 26 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 27 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| VI | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: WIELOFUNKCYJNY 4-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII, LASEROTERAPII i MAGNETOTERAPII (kompatybilny z aparatem do terapii podciśnieniowej współpracującym z elektroterapią – określonym w poz. VII) |
| 1 | Aparat 4-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2x elektroterapia,1x laser,1x magnetoterapia) | TAK |  |
| 2 | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów (z możliwością rozszerzenia o kolejne kanały) | TAK |  |
| 4 | Rodzaje podstawowych prądów: |  |  |
|  | prąd galwaniczny | TAK |  |
|  | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | TAK |  |
|  | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | TAK |  |
|  | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | TAK |  |
|  | prądy Faradaya i neofaradyczne | TAK |  |
|  | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | TAK |  |
|  | fale H | TAK |  |
|  | mikroprądy | TAK |  |
|  | prądy Leduca | TAK |  |
|  | impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane | TAK |  |
|  | interferencje: dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa, wektor dwubiegunowy (ręczny i auto) | TAK |  |
| 5 | Funkcje elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej I/t, reobazy – chronaksji, współczynnika akomodacji, zapisywanie ich w pamięci aparatu oraz edycja) | TAK |  |
| 6 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy w języku polskim) | TAK |  |
| 7 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 140) | TAK |  |
| 8 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | TAK |  |
| 9 | Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 45) | TAK |  |
| 10 | Tryby prądu stałego i stałego napięcia | TAK |  |
| 11 | Autotest elektrod i kabli | TAK |  |
| 12 | Możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 13 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 14 | Instrukcja urządzenia dostępna w języku polskim w menu aparatu oraz w formie papierowej | TAK |  |
| 15 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
|  | LASER | TAK |  |
| 16 | Sonda laserowa podczerwona zbieżna o mocy 300mW i długości fali 830nm | TAK |  |
| 17 | Sonda laserowa czerwona o mocy 50mW i długości fali 685nm | TAK |  |
| 18 | Okulary ochronne do lasera 2szt. | TAK |  |
| 19 | Sonda laserowa prysznicowa łączona IR+R 4x50mW/685nm, 4x400mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1800mW. | TAK |  |
| 20 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 21 | Częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 22 | Autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 23 | Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
| 24 | Możliwość dołączenia do sondy laserowej końcówek światłowodowych dla ginekologii, stomatologii i laryngologii | TAK |  |
|  | Magnetoterapia |  |  |
| 25 | Bank gotowych programów terapeutycznych dla różnych specjalizacji lekarskich takich jak: rehabilitacja, neurologia, dermatologia, ortopedia, medycyna sportowa, ginekologia, gastroenterologia, stomatologia, reumatologia, alergologia, immunologia, pulmonologia, laryngologia | TAK |  |
| 26 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 27 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 28 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów | TAK |  |
| 29 | Impulsowe pole magnetyczne - impusly: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne i ciągłe | TAK |  |
| 30 | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | TAK |  |
| 31 | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK |  |
| 32 | Stół do magnetoterapii z przesuwanym aplikatorem 70cm | TAK |  |
| 33 | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | TAK |  |
| 34 | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK |  |
| 35 | Maksymalna indukcja impulsowa 25 mT ( 250 Gaussów) | TAK |  |
| 36 | Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT | TAK |  |
| 37 | Częstotliwość impulsowa 1-60 Hz | TAK |  |
| 38 | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej | TAK |  |
| VII | APARAT PODCIŚNIENIOWY – 3 SZTUKI WSPÓŁPRACUJĄCY Z APARATEM WIELOFUNKCYJNYM DANEGO PRODUCENTA (określonym w poz. III, IV, VI) |
| 1 | 2-kanałowy aparat podciśnieniowy do niezależnej terapii 2 pacjentów | TAK |  |
| 2 | pełna współpraca z oferowanymi aparatami do elektroterapii | TAK |  |
| 3 | szybkie i praktyczne mocowanie elektrod | TAK |  |
| 4 | tryb pracy ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 5 | cicha praca | TAK |  |
| 6 | płynna regulacja poziomu podciśnienia | TAK |  |
| 7 | wkładki z gąbki morskiej do elektrod zapobiegające podrażnianiu skóry pacjenta | TAK |  |
| 8 | bank programów do masażu podciśnieniowego zapisanych w pamięci aparatu | TAK |  |
| 9 | cztery elektrody o średnicy 65mm wyposażone we wkładki z gąbki morskiej | TAK |  |
| 10 | możliwość jednoczesnego podłączenia elektrod podciśnieniowych i klasycznych przy elektroterapii | TAK |  |
| VIII | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: APARAT DO TERAPII FALAMI UDERZENIOWYMI |
| 1 | Kolorowy ekran dotykowy (8-10") ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy aparatu o kanały elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii i magnetoterapii | TAK |  |
| 3 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 4 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 5 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 6 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 7 | Menu aparatu oraz instrukcja obsługi dostępne w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie 1-5 barów | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość 1-22 Hz | TAK |  |
| 10 | Tryb pojedynczych uderzeń | TAK |  |
| 11 | Tryb ciągłych uderzeń | TAK |  |
| 12 | Tryb „burst” (wiązki uderzeń) | TAK |  |
| 13 | Encyklopedia z rysunkami anatomicznymi dostępna w formie elektronicznej i papierowej | TAK |  |
| 14 | Kompresor powietrzny bezolejowy o wadze do 20 kg | TAK |  |
| 15 | Waga aparatu – sterownika 5-6 kg | TAK |  |
| 16 | Aplikator posiadający wbudowany amortyzator sprężynowy | TAK |  |
| 17 | Stolik oryginalny producenta aparatu | TAK |  |