Załącznik nr 1 do s.i.w.z.

Nr sprawy: 8/IV/2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA

AMBULANSU SANITARNEGO TYPU B

Z ZABUDOWĄ MEDYCZNĄ ORAZ WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| A | B | C | D |
| POJAZD BAZOWY |
| 1 | nadwozie pojazdu typu furgon - rok produkcji 2009/2010, rok zabudowy 2010 |  | podać rok produkcji i rok zabudowy**: |
| 2 | o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t; z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany i sufit |  |  |
| 3 | min. dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka |  |  |
| 4 | częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu |  |  |
| 5 | przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach - (5 os. + 1 os.) |  |  |
| 6 | wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 7 | kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN-EN 1789, fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości oraz wyposażone w podłokietniki |  |  |
| 8 | poduszki powietrzne przednie, czołowe kierowcy i pasażera oraz boczne kurtyny powietrzne |  |  |
| 9 | dzielone lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane |  |  |
| 10 | szyby w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane |  |  |
| 11 | reflektory przeciwmgielne przednie; |  |  |
| 12 | radioodtwarzacz CD/MP3 z nagłośnieniem obu przedziałów |  |  |
| 13 | drzwi tylne dwuskrzydłowe, wysokie przeszklone, otwierane na boki o kąt min. 250º |  | określić kąt**: |
| 14 | drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, z otwieraną szybą |  |  |
| 15 | centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem z możliwością uruchamiania od wewnątrz z autoalarmem |  |  |
| 16 | immobilizer |  |  |
| 17 | dźwiękowa lub w miejscu widocznym dla kierowcy wizualna sygnalizacja niedomkniętych (którychkolwiek) drzwi pojazdu |  |  |
| 18 | czujnik parkowania tyłem z wizualną sygnalizacją |  |  |
| 19 | ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z drzwiami przesuwanymi, częściowo przeszklona z szybą przesuwaną – zgodna z PN-EN 1789:2008 |  |  |
| 20 | szyby w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą lub zmatowione |  |  |
| 21 | wysokość przedziału medycznego min. 1900 mm |  | podać w wysokość**: |
| 22 | długość przedziału medycznego min. 3250 mm |  | podać długość**: |
| 23 | szerokość przedziału medycznego min. 1750 mm |  | podać szerokość**: |
| 24 | dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na: butle tlenowe oraz w zależności od ilości miejsca dopuszcza się: krzesełko kardiologiczne, nosze podbierakowe oraz zbiornik na wodę i zbiornik na ścieki. W przypadku, kiedy miejsca nie wystarczy należy podać w opisie umiejscowienie sprzętu. Dostęp do sprzętu znajdującego się w schowku tylko z zewnątrz pojazdu. Obserwacja manometrów butli musi odbywać się zarówno od wewnątrz jak i zewnątrz pojazdu |  |  |
| 25 | lakier w kolorze białym, zgodny z normą PN-EN 1789/2008 |  |  |
| 26 | potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego ambulansu (zgodnie z wymogami PN- EN 1789:2008) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą – załączyć do oferty |  |  |
| 27 | silnik wysokoprężny - zasilany olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 160 KM; |  | podać moc silnika (w KM)**: |
| 28 | silnik elastyczny, zapewniający sprawną pracę w ruchu miejskim oraz przyspieszenie pozwalające na jazdę w kolumnie pojazdów przy pełnym obciążeniu |  |  |
| 29 | moment obrotowy min. 350 Nm |  | podać moment obrotowy (w Nm)**: |
| 30 | system wspomagania ruszania pod górę |  |  |
| 31 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) |  |  |
| 32 | system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu (ASR) |  |  |
| 33 | układ wspomagania nagłego hamowania |  |  |
| 34 | elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |
| 35 | układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 36 | zawieszenie wzmocnione ze stabilizatorami kół przednich i tylnich. Zawieszenie pojazdu gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, jednocześnie umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  |  |
| 37 | ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnice zamontowaną w przedziale medycznym |  |  |
| 38 | ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  |
| 39 | niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego umożliwiający ogrzanie silnika a także kabinę kierowcy i przedział medyczny przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  | podać markę i model**: |
| 40 | klimatyzacja dwuparnikowa z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego (przedziału medycznego – automatyczna) |  |  |
| 41 | mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego |  |  |
| 42 | alternator o mocy min. 1800W (wydajności 150 A), zapewniający prawidłowe ładowanie akumulatora samochodowego oraz zespołu 2 akumulatorów |  | podać moc (w W)**: |
| 43 | zespół 2 akumulatorów o pojemności łącznej min. 175 Ah, akumulatory muszą zapewnić prawidłową prace wszystkich odbiorników w trakcie wykonywanych działań |  | podać łączną pojemność akumulatorów (w Ah)**: |

| 44 | zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym i automatycznym układem ładowania obu akumulatorów (ładowanie sterowane mikroprocesorem) jednocześnie + przewód zasilający min. 5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | min. 5 gniazd 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych |  |  |
| 46 | min. 2 gniazda 230V w przedziale medycznym; zasilane z akumulatorów przez przetwornice – umożliwiające podłączenie urządzenia o mocy min. 1000W |  |  |
| 47 | centrala bezpieczników z łatwym dostępem, w przypadku wystąpienia potrzeby możliwość wykonania niezbędnych operacji bez dokonywania dodatkowych czynności związanych z demontażem elementów wyposażenia |  |  |
| 48 | belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego lub LED i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu. W komorze silnika zamontowany głośnik o mocy min. 100W, sygnał dźwiękowy modulowany (Wail, Yelp, Air Horn, Hi-Lo) - zmiana modulacji w klaksonie, możliwość podawania komunikatów głosowych |  |  |
| 49 | lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu stroboskopowego lub LED dwie na wysokości pasa przedniego oraz po jednej na bokach zderzaka |  |  |
| 50 | min. jedna lampa typu stroboskopowego lub LED w tylniej części dachu pojazdu; |  |  |
| 51 | dodatkowe dwutonowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem zasilania (min. 2 stalowe trąby powietrzne) |  |  |
| 52 | światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi, widoczne już od otwarcia o 90º |  |  |
| 53 | dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozia |  |  |
| 54 | reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |  |  |
| 55 | pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia |  |  |
| 56 | z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS” |  |  |
| 57 | standardowe oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem ”P”. Pełne oznakowanie ambulansu folią mikropryzmatyczną |  |  |
| 58 | pojazd przystosowany do montażu radiotelefonu, wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu oraz z zamontowaną anteną dachową do radiotelefonu o parametrach: – zakres częstotliwości 136-174 MHz, - impedancja wejściowa 50 Ohm, - współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
| 59 | Radiotelefonia montowana w kabinie kierowcy marki MOTOROLA GM 360 lub równoważna o parametrach nie gorszych niż: - zakres częstotliwości 136-174 MHz, - odstęp między kanałowy 12,5 KHz, - liczba kanałów min. 255, - podłączony pod instalację zasilającą |  | podać producenta, markę i typ**: |
| 60 | oświetlenie przedziału medycznego – światło rozproszone, umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 5 punktów świetlnych oraz oświetlenie punktowe – halogenowe min. 2 punkty świetlne nad noszami w suficie i jeden nad blatem roboczym |  | podać ilość punktów świetlnych – opisać**: |

| 61 | podłoga o powierzchni antypoślizgowej, pokryta specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, połączona szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące |  |  |
| 63 | ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego |  |  |
| 64 | ściany boczne i sufit w kolorze białym |  |  |
| 65 | na prawej ścianie dwa fotele obrotowe (obrót umożliwiający prawidłową obsługę pacjenta leżącego na noszach) wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki (regulowane lub zintegrowane), ze składanym do pionu siedziskiem, z podłokietnikiem, pokryte materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące - w klasie M1 |  |  |
| 66 | dodatkowy fotel w przedziale medycznym, umiejscowiony tyłem do kierunku jazdy na lub przy przegrodzie między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym wyposażony w bezwładnościowy pas bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem, pokryty materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące - w klasie M1 |  |  |
| 67 | na ścianach bocznych zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów |  |  |
| 68 | na ścianie działowej zespół szafek/szuflad z miejscem na kosz na odpady oraz z miejscem do mocowania plecaka medycznego wymienionego w specyfikacji medycznej, z blatem roboczym wykończonym z blachą nierdzewną |  |  |
| 69 | 12V lodówka zabudowana w szafce na przewożone leki |  |  |
| 70 | umywalka z kranem, chowana – zakrywana blatem roboczym, zasilanie wodą ze zbiornika o poj. min. 20 l, zbiornik pozwalający na łatwe uzupełnianie wody, natomiast odprowadzenie ścieków do zbiornika o pojemności nie mniejszej niż zbiornik z wodą, pozwalający na łatwe usuwanie ścieków |  |  |
| 71 | w pobliżu umywalki zamocowany podajnik/dozownik środka bakteriobójczego oraz uchwyt na ręczniki papierowe |  |  |
| 72 | sufitowe uchwyty do kroplówek dla min. 3 szt. pojemników |  |  |
| 73 | sufitowy uchwyt dla personelu o długości min. 1m umieszczony wzdłuż noszy |  |  |
| 74 | szyna typu Modura dł. min. 30 cm |  |  |
| 75 | zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia; Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu aga – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 25 litrów/min., 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami (wykonawca posiada deklaracje zgodności CE na elementy instalacji tlenowej: punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktor) |  |  |
| 76 | centralna instalacja próżniowa z min. 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o pojemności min. 1l. Słój zakończony przewodem ssącym o dł. 1.5 m, zakończonym łącznikiem do cewników lub z uchwytem ściennym i kompletem przewodów (wykonawca posiada deklaracje zgodności CE na elementy instalacji próżniowej) |  |  |
| 77 | system szybko-złączy kompatybilny ze sprzętem znajdującym się w specyfikacji |  |  |
| 78 | podłoga wzmocniona umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |  |
| 79 | laweta pod nosze główne: z płynnym przesuwem bocznym do osi pojazdu i możliwością łatwego załadunku noszy na transporterze oraz z funkcja przechyłu do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga funkcje sterowane elektronicznie min. 10º, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy |  |  |
| 80 | ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury |  |  |
| 81 | uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
| 82 | zintegrowane urządzenie pozwalające na odczyt: temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, aktualnego czasu i daty, poziomu naładowania obydwu akumulatorów z panelu wyposażonego w ciekłokrystaliczny wyświetlacz |  |  |
| 83 | dwa urządzenia do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów, po jednym w przedziale kierowcy i przedziale medycznym |  |  |
| 84 | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| 85 | kosz na śmieci |  |  |
| 86 | wykonawca zobowiązuje się do zamontowania w ambulansie sprzętu medycznego będącego w posiadaniu zamawiającego (o ile będzie to możliwe) |  |  |
| 87 | stopień tylny stanowiący zderzak ochronny, umożliwiający postawienie całej stopy, antypoślizgowy |  |  |
| 88 | stopień boczny automatycznie wysuwany przy otwieraniu drzwi suwanych z możliwością niezależnego wyłączania mechanizmu sterowania, lub stopień fabryczny wewnętrzny |  |  |
| 89 | trójkąt, gaśnica |  |  |
| 90 | pojazd powinien posiadać: pełno wymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 91 | dodatkowy komplet opon z felgami stalowymi w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy (4 szt., wymiennie do tych, w które jest wyposażony pojazd w momencie odbioru) |  |  |
| 92 | dywaniki gumowe w przedziale kierowcy |  |  |
| 93 | apteczka spełniająca normę DIN (13164 lub 13157) w przedziale kierowcy |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |
| I | NOSZE Z TRANSPORTEREM I MOCOWANIEM DO LAWETY |
| NOSZE | podać producenta i model**: |
| 94 | przystosowane do prowadzenia reanimacji – twarde podłoże |  |  |
| 95 | płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min.75° |  |  |
| 96 | komplet pasów zabezpieczających – pasy poprzeczne i szelkowe |  |  |
| 97 | teleskopowy statyw do kroplówki |  |  |
| 98 | składane oparcie boczne |  |  |
| 99 | uchylny stabilizator głowy |  |  |
| 100 | możliwość uniesienia nóg do pozycji p/wstrząsowej |  |  |
| 101 | wszystkie powierzchnie metalowe kryte antybakteryjnie i antykorozyjnie dodatkowym zabezpieczeniem |  |  |
| TRANSPORTER | podać producenta i model**: |
| 102 | możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony na obwodzie |  |  |
| 103 | wszystkie powierzchnie metalowe kryte antybakteryjnie i antykorozyjnie dodatkowym zabezpieczeniem |  |  |
| 104 | regulacja wysokości transportera na 7 poziomach |  |  |
| 105 | możliwość ustawienia transportera w pozycji p/wstrząsowej |  |  |
| 106 | 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z możliwością blokowania 2 kółek do pozycji stałej |  |  |
| 107 | hamulce na min. 2 kółkach |  |  |
| 108 | przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |
| 109 | podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera |  |  |
| 110 | udźwig 225 kg +/- 5 kg |  |  |
| 111 | dodatkowe uchylne uchwyty transportera umożliwiające manewrowanie |  |  |
| 112 | system bezpiecznej obsługi tj. niezależnego składania się goleni przednich i tylnych w momencie wprowadzania i wyprowadzania noszy z ambulansu |  |  |
| MOCOWANIE DO LAWETY | podać producenta i model**: |
| 113 | wykonane ze stali nierdzewnej, łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji |  |  |
| 114 | zatrzaskowy zamek główny |  |  |
| 115 | dodatkowa grawitacyjna blokada bezpieczeństwa uniemożliwiająca przypadkowe wypięcie się zestawu w przypadku przewrócenia się karetki |  |  |
| 116 | deklaracja zgodności CE Certyfikat niezależnej jednostki notyfikacyjnej potwierdzający zgodność kompletu z normami PN EN 1789 i PN EN 1865 |  |  |
| II | NOSZE PODBIERAKOWE | podać producenta**: |
| 117 | konstrukcja noszy i łopat wykonana na bazie aluminium |  |  |
| 118 | możliwość montażu systemu unieruchomienia głowy |  |  |
| 119 | możliwość złożenia na pół |  |  |

| 120 | 10 uchwytów zdystansowanych od podłoża |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 121 | nośność min.150 kg |  |  |
| 122 | wielostopniowa regulacja długości umożliwiająca dopasowanie ich do wzrostu pacjenta |  |  |
| III | DESKA ORTOPEDYCZNA DŁUGA Z MOCOWANIEM GŁOWY I PASAMI | podać producenta**: |
| 123 | deska ortopedyczna szeroka z tworzywa sztucznego, pływająca z unoszeniem poszkodowanego na wodzie, przenikalna dla promieni X |  |  |
| 124 | nośność deski 270 kg +/- 5 kg |  |  |
| 125 | pływalność deski 120 kg + /- 5 kg |  |  |
| 131 | długość deski 185 cm +/- 2 cm |  |  |
| 132 | szerokość deski 45 cm +/- 5 cm |  |  |
| 133 | stabilizator głowy do noszy i desek z podkładką, dwoma klockami z otworami na uszy do stabilizacji bocznej i dwoma paskami mocującymi głowę |  |  |
| 134 | pasy unieruchamiające do deski z metalowymi klamrami i obrotowymi metalowymi karabińczykami |  |  |
| 135 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| IV | PŁACHTA RATOWNICZA – NOSZE PŁACHTOWE | podać producenta**: |
| 136 | wzmocniona pasami poprzecznymi |  |  |
| 137 | udźwig 150 kg +/- 5 kg |  |  |
| 138 | posiadająca 8 uchwytów do przenoszenia |  |  |
| 139 | rozmiar 80 cm x 200 cm +/- 5 cm |  |  |
| 140 | wykonana z materiału łatwo zmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję |  |  |
| 141 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| V | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE | podać producenta, markę i model**: |
| 142 | 4 koła, w tym 2 skrętne |  |  |
| 143 | możliwość złożenia do transportu w ambulansie |  |  |
| 144 | wysuwane rączki przednie |  |  |
| 145 | wysuwany uchwyt ramy oparcia |  |  |
| 146 | system prozowy do zjeżdżania po schodach |  |  |
| 147 | udźwig min. 200 kg |  |  |
| 148 | podpórka na stopy pacjenta |  |  |
| 149 | 2 pasy poprzeczne |  |  |
| 150 | dodatkowe rączki tylne |  |  |
| 151 | waga max.10 kg |  |  |
| 152 | waga systemu płozowego max. 4 kg |  |  |
| 153 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| VI | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | podać producenta, markę i model**: |
| 154 | przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci powyżej 10 kg masy ciała |  |  |
| 155 | tryb wentylacji: CMV/DEMAND |  |  |
| 156 | wentylacja 100% tlenem i mixem tlenowym min 45% |  |  |
| 157 | niezależna regulacja objętości minutowej w zakresie min. 3-20 l/ min. i częstości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/min. |  |  |
| 158 | zastawka PEEP regulowana w zakresie 0-20 cm H20 |  |  |
| 159 | możliwość pracy w pracowni MRI |  |  |
| 160 | w komplecie butla tlenowa z reduktorem, przewód zasilający tlenowy, maska nr 5, torba na akcesoria |  |  |
| 161 | respirator wraz z akcesoriami umieszczony w opakowaniu transportowym posiadającym uchwyt ścienny zgodny z PN EN 1789, umożliwiający szybkie wpięcie i wypięcie całego kompletu, - przy dostawie załączyć certyfikat zgodności z PN EN 1789 dla całego kompletu |  |  |
| 162 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| VII | DEFIBRYLATOR Z MONITOREM, KARDIOSTYMULATOREM ZEWNĘTRZNYM I TELETRANSMISJĄ | podać producenta, markę i model**: |
| 163 | zasilanie akumulatorowe; zasilanie akumulatorowe zapewniające nieprzerwaną pracę aparatu podczas wymiany akumulatora |  |  |
| 164 | system ładowania akumulatorów- ładowarka wbudowana lub stanowiąca oddzielny moduł zapewniająca ładowanie oraz rekondycjonowanie akumulatorów 12 V |  |  |
| 165 | defibrylacja dwufazowa energią maksymalną 360 J na min. 20 poziomach regulacji energii +/-2 |  |  |
| 166 | defibrylacja manualna i półautomatyczna z funkcją analizy rytmu do defibrylacji, czas ładowania do energii maksymalnej do 10 sekund |  |  |
| 167 | defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących |  |  |
| 168 | stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym, na żądanie, w komplecie kabel do stymulacji, częstość impulsów/ minutę min. 40-170 |  |  |
| 169 | polska wersja językowa zarówno elektroniczna jak i w wersji papierowej |  |  |
| 170 | defibrylacja dorosłych/ łyżki zewnętrzne dla dorosłych/ pediatryczne nakładki |  |  |
| 171 | 12–odprowadzeniowe EKG z kompletem kabli |  |  |
| 172 | wysokokontrastowy ekran typu EL zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia; przekątna ekranu min. 8 cala, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe), napisy i oznaczenia w języku polskim |  |  |
| 173 | transmisja zapisu danych EKG |  |  |
| 174 | możliwość pomiaru Sp02 z czujnikiem oraz SpCo; SpMET |  |  |
| 175 | mocowanie karetkowe odpowiadające normie PN EN 1789 – przy dostawie załączyć certyfikat/deklarację zgodności |  |  |
| 176 | klasa bezpieczeństwa min. 4 (odporny na wodę, płyny ustrojowe, wstrząsy i uderzenia) - przy dostawie załączyć deklarację zgodności CE |  |  |
| VIII | SSAK PRZENOŚNY AKUMULATOROWY | podać producenta, markę i model**: |
| 177 | możliwość sterylizacji słoja w autoklawie klasy B |  |  |
| 178 | pojemność słoja 0,9 l +/- 100 ml |  |  |
| 179 | przewód ssący silikonowy z zaworem. Skokowo regulowana siła ssania w zakresie 0-80 kPa |  |  |
| 180 | podświetlane przyciski sterujące |  |  |
| 181 | elektroniczny nadzór siły ciśnienia ssania |  |  |
| 182 | pełna informacja o stanie naładowania baterii |  |  |
| 183 | kabel do zasilania karetkowego 12V |  |  |
| 184 | uchwyt montażu w karetce zgodny z normą PN EN 1789 |  |  |
| 185 | zakres temperatury pracy od - 18° C do + 40° C |  |  |
| 186 | deklaracja zgodności CE – załączyć przy dostawie |  |  |
| IX | TERMOMETR ELEKTRONICZNY | podać producenta**: |
| 187 | sygnał dźwiękowy pomiaru |  |  |
| 188 | pomiar w zakresie 28 - 42° C |  |  |
| 189 | duży wyświetlacz |  |  |
| 190 | wodoszczelny |  |  |
| 191 | wbudowana pamięć |  |  |
| 192 | opakowanie zmywalne |  |  |
| 193 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| X | POMPA INFUZYJNA | podać producenta**: |
| 194 | jednostrzykawkowa z uchwytem do montażu na szynie MODURA lub stalowym pionowym wsporniku |  |  |
| 195 | przystosowana do polskich strzykawek od 10 do 50 ml |  |  |
| 196 | funkcja automatycznego rozpoznawania strzykawki |  |  |
| 197 | tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych i wagowych |  |  |
| 198 | wbudowany indeks leków |  |  |
| 199 | funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS |  |  |
| 200 | wskaźnik ciśnienia infuzji |  |  |
| 201 | możliwość programowania szybkości dozowania dawki uderzeniowej co 1 ml/h |  |  |
| 202 | czas pracy do 19 h +/-1 godz. |  |  |
| 203 | zasilanie 220 V i 12V z wtyczką do gniazdka w karetce |  |  |
| 204 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| XI | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA | podać producenta, markę i model**: |
| 205 | przenośny, zegarowy z manometrem |  |  |
| 206 | co najmniej dwa rodzaje mankietów dla dorosłych |  |  |
| 207 | ze stetoskopem |  |  |
| 208 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| XII | ZESTAW KOŁNIERZY ORTOPEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH DO UNIERUCHAMIANIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO – 3 szt. | podać producenta**: |
| 209 | czterostopniowa regulacja podbródka |  |  |
| 210 | możliwość dezynfekcji |  |  |
| 211 | sztywne z możliwością sprawdzania tętna na szyi |  |  |
| 212 | łatwy dostęp do tchawicy i żył obwodowych |  |  |
| 213 | przenikalny dla promieni X |  |  |
| 214 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| XIII | WOREK SAMOROZPRĘŻALNY TYPU AMBU DLA DOROSŁYCH Z REZERWUAREM | podać producenta**: |
| 215 | silikonowy, przezroczysty |  |  |
| 216 | możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie |  |  |
| 217 | zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O |  |  |
| 218 | 2 maski twarzowe dla dorosłych nr 5 i 4 |  |  |
| 219 | komplet 10 jednorazowych filtrów antybakteryjnych |  |  |
| 220 | deklaracja zgodności CE |  |  |

| XIV | LARYNGOSKOP |  | podać producenta**: |
| --- | --- | --- | --- |
| 221 | oświetlenie standardowe MC |  |  |
| 222 | komplet łyżek dla dorosłych (1+2+3+4) |  |  |
| 223 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| 224 | etui na laryngoskop i łyżki |  |  |
| XV | PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI – 10 szt. |
| 225 | elastyczna typu Bougie, rozmiar dla dorosłych |  |  |
| 226 | jałowa, jednorazowego użytku |  |  |
| 227 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| XVI | MASKA Z USTNIKIEM DO WENTYLACJI Z WLOTEM DO TLENU |
| 228 | maska nr 5 do tlenoterapii dla dorosłych z możliwością sterylizacji |  |  |
| 229 | ustnik z możliwością sterylizacji i wielokrotnego użytku |  |  |
| 230 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| XVII | APARAT DO NEBULIZACJI | podać producenta**: |
| 231 | nebulizator dyszowy |  |  |
| 232 | przewód tlenowy dł. 2 m +/- 10 cm |  |  |
| 233 | zestaw nebulizacyjny dla dorosłych z maską aerozolową |  |  |
| 234 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| XVIII | PLECAK RATUNKOWY | podać producenta i model**: |
| 235 | pokrycie zewnętrzne – materiał typu cordura |  |  |
| 236 | pokrycie wewnętrzne łatwozmywalne - winylowe |  |  |
| 237 | możliwość modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i saszetek |  |  |
| 238 | dodatkowe ( min.8) saszetki przezroczyste zaopatrzone w system mocujący do komory wewnętrznej |  |  |
| 239 | taśmy odblaskowe |  |  |
| 240 | minimum 5 kieszeni |  |  |
| 241 | paski wewnętrzne do mocowania butli tlenowej |  |  |
| 242 | trójkąty odblaskowe wszyte pod konstrukcję ściany przedniej i tylnej, pas odblaskowy boczny wzdłuż ścian bocznych zewnętrznych oraz pasy odblaskowe na pasach naramiennych |  |  |
| 243 | ampularium na min. 100 amp, kompatybilne z kieszenią przednią |  |  |
| 244 | torba inkubacyjna zintegrowana z kieszenią przednią |  |  |
| 245 | waga max. 5 kg |  |  |
| 246 | pojemność min.90 l |  |  |
| 247 | deklaracja zgodności CE |  |  |
| XIX | DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY |
| 248 | zestaw cewników jednorazowych dla dorosłych – 10 szt. do ssaka |  |  |
| 249 | zestaw do infuzji pod ciśnieniem (mankiet do szybkich przetoczeń z pompką i manometrem) |  |  |
| 250 | pościel jednorazowa – min.3 komplety |  |  |
| 251 | miska nerkowata, jednorazowa, tekturowa – 10 szt. |  |  |
| 252 | basen jednorazowy, tekturowy – 4 szt. |  |  |
| 253 | latarka ręczno-czołowa z opaską elastyczną |  |  |
| 254 | maski krtaniowe silikonowe w rozmiarach 1, 2, 3 |  |  |
| 255 | worki na zwłoki – 3 szt. |  |  |

| XX | ZESTAW OPATRUNKÓW OPARZENIOWYCH |
| --- | --- |
| 256 | opatrunek 10 x 10 cm – 2 szt. |  |  |
| 257 | opatrunek na twarz 30 x 40 cm – 2 szt. |  |  |
| 258 | opatrunek na dłoń 20 x 50 cm – 2 szt. |  |  |
| 259 | bandaż – 2 szt. |  |  |
| 260 | nożyczki – 1 szt. |  |  |
| 261 | całość umieszczona w zmywalnym futerale |  |  |
| 262 | przydatność do użycia przez 5 lat |  |  |
| XXI | BUTLA TLENOWA, zestaw składający się z nw. pozycji: |
| 263 | butla poj. 2 l - 1szt. |  |  |
| 264 | butla poj. 1 l – 1 szt. |  |  |
| 265 | reduktor z przepływomierzem nastawnym 0-25 l/ min. oraz złączem AGA ( do butli zapasowej) – 2 szt. |  |  |
| 266 | przepływomierz tlenu do gniazda instalacji tlenowej z regulacją przepływu – 1 szt. |  |  |
| XXII | ZESTAW OCHRONY BIOLOGICZNEJ |
| 267 | kombinezon – 3 szt. |  |  |
| 268 | buty ochronne – 3 pary |  |  |
| 269 | rękawiczki – 10 par |  |  |
| 270 | okulary ochronne – 3 szt. |  |  |
| 271 | maska biobójcza – 3 szt. |  |  |
| XXIII | GLUCOMETR |
| 272 | pomiar z niewielkiej ilości krwi |  |  |
| 273 | komplet nakłuwaczy |  |  |
| 274 | komplet pasków testowych |  |  |
| 275 | duży czytelny wyświetlacz |  |  |
| 276 | zakres pomiaru 10-600 mg/dl |  |  |
| 277 | wynik pomiaru po ok. 5 sek. |  |  |
| 278 | automatyczne wyłączanie aparatu |  |  |
| 279 | etui zmywalne |  |  |
| XXIV | TRIAGE – zestaw do segregacji poszkodowanych |
| 280 | kamizelka dla ratownika – 3 szt. |  |  |
| 281 | opaski odblaskowe – 36 szt. |  |  |
| 282 | karty segregacyjne – 10 szt. |  |  |
| 283 | rękawiczki nitrylowe – 6 par |  |  |
| 284 | nożyczki |  |  |
| 285 | pałeczka oświetleniowa |  |  |
| 286 | latarka czołowo-ręczna |  |  |
| 287 | opakowanie ochronne na zestaw służące do przechowywania i przenoszenia zestawu. |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę D w zaznaczonych polach, zgodnie 
z zamieszczonymi w nich opisach.