Załącznik nr 1a do s.i.w.z.

Nr sprawy: 9/IV/2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (dot. I grupy asortymentowej)

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE POJAZDU | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| A | B | C | D |
| I. NADWOZIE |
| 1. | Typ PICKUP, rok produkcji 2010 |  | podać markę, model i rok produkcji** |
| 2. | Pojazd 5 osobowy – podwójna kabina |  |  |
| 3. | Dwa rzędy siedzeń |  |  |
| 4. | Liczba drzwi 4 szt. |  |  |
| 5. | Relingi dachowe |  |  |
| 6. | Lakier metalizowany lub perłowy w kolorze czarnym |  |  |
| II. JEDNOSTKA NAPĘDOWA |
| 1. | Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym |  |  |
| 2. | Pojemność silnika nie mniejsza niż 2600 cm3 |  | podać pojemność silnika (w cm)** |
| 3. | Moc silnika nie mniejsza niż 168 kW (228 KM) |  | podać moc silnika w kW (w KM)** |
| III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna min. 6 stopniowa |  |  |
| 2. | Rodzaj napędu 4x4 |  |  |
| IV. WYMIARY I MASY |
| 1. | Długość pojazdu nie mniejsza niż 5200 mm |  | podać długość w mm** |
| 2. | Rozstaw osi min. 3100 mm |  | podać rozstaw osi w mm** |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg. |  |  |
| 4. | Przestrzeń bagażowa: |  |  |
|  | długość min. 1500 mm |  | podać długość w mm** |
|  | szerokość min. 1500 mm |  | podać szerokość w mm** |
|  | szerokość między wnękami kół min. 1100 mm |  | podać szerokośc między wnękami kół w mm.** |
| V. ZDOLNOŚCI TERENOWE |
| 1. | Kat natarcia min. 30º |  | podać kąt natarcia** |
| 2. | Kąt zejścia min. 25º |  | podać kąt zejścia** |
| 3. | Kąt rampowy min. 20º |  | podać kąt rampowy** |
| 4. | Prześwit min. 220 mm |  | podać prześwit** |
| 5. | Zdolność pokonywania wzniesień min. 35º |  | podać kąt zdolności pokonywania wzniesień** |
| 6. | Max kąt przechyłu bocznego min. 45º |  |  |
| VI. OSIĄGI |
| 1. | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 180 km/h |  | podać prędkość maksymalną** |
| 2. | Max. średnica zawracania (między krawężnikami) 14 m |  |  |
| VII. WYPOSAŻENIE |
| 1. | Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |
| 2. | Min. 2 poduszki powietrzne boczne |  |  |
| 3. | Min. 2 poduszki powietrzne kurtynowe |  |  |
| 4. | Układ zmywania lamp przednich |  |  |
| 5. | Blokada tylniego mechanizmu różnicowego |  |  |
| 6. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP); |  |  |
| 7. | Min. cztery zagłówki |  |  |
| 8. | Zewnętrzne stopnie boczne - aluminiowe |  |  |
| 9. | Klimatyzacja automatyczna |  |  |
| 10. | Lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane; |  |  |
| 11. | Elektryczne szyby |  |  |
| 12. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |  |
| 13. | Min. Dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka; |  |  |
| 14. | Radioodtwarzacz CD/MP3 z nagłośnieniem |  |  |
| 15. | Czujnik parkowania przód/tył; |  |  |
| 16. | Alarm antywłamaniowy; |  |  |
| 17. | Hak holowniczy kulowy |  |  |
| 18. | Dywaniki gumowe dla przedniego i tylniego rzędu siedzeń; |  |  |
| 19. | Przeszklona demontowalna zabudowa przestrzeni bagażowej wykonana z tworzywa sztucznego – w kolorze nadwozia, otwierana, z zamkiem patentowym, która będzie stanowiła osłonę skrzyni ładunkowej, |  |  |
| 20. | Trójkąt; |  |  |
| 21. | Apteczka spełniająca normę DIN (13164 lub 13157); |  |  |
| 22. | Gaśnica; |  |  |
| 23. | Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy; |  |  |
| 24. | Pojazd powinien posiadać: pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 25. | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów |  |  |
| 26. | Elektroniczny system zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu (ASR); |  |  |
| 27. | Wspomaganie ruszania pod górę |  |  |
| 28. | Szyby przedziału pasażerskiego przyciemnione w stopniu nie mniejszym niż 65% pochłaniania światła, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę D w zaznaczonych polach, zgodnie 
z zamieszczonymi w nich opisach.