Załącznik nr 1b do s.i.w.z.

Nr sprawy: 9/IV/2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (dot. II grupy asortymentowej)

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE POJAZDU | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| A | B | C | D |
| I. NADWOZIE |
| 1 | Typ furgon - osobowy w pełni przeszklony, rok produkcji 2010 |  | Podać markę, model i rok produkcji** |
| 2 | Pojazd 7 osobowy |  |  |
| 3 | Trzy rzędy siedzeń– (I rząd kierowca + pasażer, II rząd 2-os., III rząd 3-osoby.), wszystkie fotele skierowane przodem do kierunku jazdy |  |  |
| 4 | Liczba drzwi 5 szt. |  |  |
| 5 | Drzwi boczne przesuwne po prawej i lewej stronie, drzwi tylnie dzielone dwuskrzydłowe przeszklone z wycieraczką i ogrzewaniem |  |  |
| 6. | Lakier metalizowany – stonowana barwa (ciemny) |  | podać kolor** |
| II. JEDNOSTKA NAPĘDOWA |
| 1. | Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym |  |  |
| 2. | Pojemność silnika nie mniejsza niż 1900 cm3 |  | podać pojemność silnika (w cm)** |
| 3. | Moc silnika nie mniejsza niż 130 kW (177 KM) |  | podać moc silnika w kW(w KM)** |
| III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów manualna |  |  |
| 2. | Rodzaj napędu 4x4 |  |  |
| IV. WYMIARY I MASY |
| 1. | Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4800 mm; |  | podać długość (w mm)** |
| 2. | Wysokość całkowita nie mniejsza niż 1950 mm; |  | podać wysokość (w mm)** |
| 3. | Rozstaw osi min. 2950 mm |  | podać rozstaw osi (w mm)** |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg. |  | podać masę całkowitą w kg** |
| 5. | Max. średnica zawracania (między krawężnikami) 14 m |  |  |
| V. WYPOSAŻENIE |
| 1. | Szyby przedziału pasażerskiego przyciemnione w stopniu nie mniejszym niż 65% pochłaniania światła, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |
| 2. | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka; |  |  |
| 3. | Radioodtwarzacz CD/MP3 z nagłośnieniem |  |  |
| 4. | Alarm antywłamaniowy; |  |  |
| 5. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |  |
| 6. | Światła przeciwmgielne z przodu |  |  |
| 7. | Dywaniki gumowe; |  |  |
| 8. | Trójkąt; |  |  |
| 9. | Apteczka spełniająca normę DIN (13164 lub 13157); |  |  |
| 10. | Gaśnica; |  |  |
| 11. | Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy; |  |  |
| 12. | Dodatkowy komplet opon zimowych z felgami (4 szt.). |  |  |
| 13. | Pojazd powinien posiadać: pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 14. | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów |  |  |
| 15. | Klimatyzacja min. półautomatyczna z rozprowadzeniem do przestrzeni pasażerskiej |  |  |
| 16. | Lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane; |  |  |
| 17. | Elektrycznie sterowane szyby boczne |  |  |
| 18. | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 19. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 20. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP); |  |  |
| 21. | Elektroniczny system zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu (ASR); |  |  |
| 22. | Wspomaganie ruszania pod górę |  |  |
| 23. | Sygnalizacja awaryjnego hamowania |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę D w zaznaczonych polach, zgodnie 
z zamieszczonymi w nich opisach.