## Slide 1: METODYKA DOBORU ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

## Slide 2: Metodyka doboru ś.b.f. (1/4)
Podstawowe wymagania doboru środków bezpieczeństwa określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.
Wymienione rozporządzenie w przedmiotowej kwestii nie obowiązuje jednostki organizacyjne, do których zastosowanie mają przepisy właściwych zarządzeń wydanych w trybie art. 47 ust. 3 ustawy.

## Slide 3: Metodyka doboru ś.b.f. (2/4)
Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia.
Część III tegoż załącznika, tj. „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego” określa środki bezpieczeństwa fizycznego, które zostały podzielone na 6 kategorii, z których każda dotyczy określonego aspektu bezpieczeństwa fizycznego.

## Slide 4: Metodyka doboru ś.b.f. (3/4)
Poszczególne kategorie to:
Kategoria K1: Szafy do przechowywania informacji niejawnych;
Kategoria K2: Pomieszczenia;
Kategoria K3: Budynki;
Kategoria K4: Kontrola dostępu;
Kategoria K5: Personel bezpieczeństwa i systemy sygnalizacji
napadu i włamania;
Kategoria K6: Granice.
Każdemu ze środków z poszczególnych kategorii przypisano określoną liczbę punktów.

## Slide 5: Metodyka doboru ś.b.f. (4/4)
Pierwszym etapem procesu doboru środków bezpieczeństwa fizycznego jest odczytanie z tabeli w części II „Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego” minimalnej łącznej sumy punktów wymaganych do osiągnięcia założonego poziomu ochrony informacji w wyniku zastosowania odpowiednich kombinacji środków bezpieczeństwa fizycznego.
Liczba wymaganych do uzyskania punktów zależy od najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w danej lokalizacji oraz poziomu zagrożeń, określonego wcześniej stosownie do odpowiednich dyspozycji zawartych w rozporządzeniu.

## Slide 6
Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ |  | 
 | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI
ŚCIŚLE TAJNE |  |  | 
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3* | 10 | 11 | 13
Obowiązkowo: kategorie K4+K5** | 6 | 7 | 7
Dodatkowo: kategoria K6 | 4 | 5 | 5
Łącznie suma punktów | 20 | 23 | 25
* - tylko jedna z wartości może być równa 0
** - żadna z wartości nie może być mniejsza od 2
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (1/4)

## Slide 7
Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ |  | 
 | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI
TAJNE |  |  | 
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3 | 8 | 9 | 10
Obowiązkowo: kategorie K4+K5*** | 4 | 5 | 5
Dodatkowo: kategoria K6 | 4 | 5 | 5
Łącznie suma punktów | 16 | 19 | 20
*** - żadna z wartości nie może być równa 0
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (2/4)

## Slide 8
Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ |  | 
 | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI
POUFNE |  |  | 
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3 | 6 | 8 | 9
Obowiązkowo: kategorie K4+K5 | 2 | 3 | 3
Dodatkowo: kategoria K6 | 3 | 3 | 4
Łącznie suma punktów | 11 | 14 | 16
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (3/4)

## Slide 9
Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ |  | 
 | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI
ZASTRZEŻONE |  |  | 
Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3 | 2 | 2 | 2
Dodatkowo: kategoria K4, K5 lub K6 | _ | 1 | 2
Łącznie suma punktów | 2 | 3 | 4
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (4/4)

## Slide 10
Kolejny etap to dokonanie wyboru określonych środków bezpieczeństwa fizycznego, przy którym należy posługiwać się tabelą z części III „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego”.
W tej tabeli należy odczytać liczbę punktów odpowiadającą wybranemu środkowi bezpieczeństwa i wpisać ją w odpowiednie miejsce w tabeli w części IV „Punktacja zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego”.
Przy dokonywaniu wyboru konieczne jest uwzględnienie wymagań określonych w rozporządzeniu, jak też w samej tabeli z części III „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego.
Klasyfikacja ś.b.f.

## Slide 11
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (1/11)
ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA | PKT
KATEGORIA K1: Szafy do przechowywania informacji niejawnych | 
Środek bezpieczeństwa K1S1 – Konstrukcja szafy | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K1S1=4, 3, 2 lub 1 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K1S2 – Zamek do szafy | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K1S2=4, 3, 2 lub 1 pkt) | 
Liczba punktów za kategorię K1 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K1=K1S1xK1S2) | 

## Slide 12
KATEGORIA K2: Pomieszczenia | 
Środek bezpieczeństwa K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S1=4, 3, 2 lub 1 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K2S2 – Zamek do drzwi pomieszczenia | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S2=4, 3, 2 lub 1 pkt) | 
Liczba punktów za kategorię K2 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K2=K2S1xK2S2) | 
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (2/11)
Uwaga: Kategoria K2 nie dotyczy pomieszczeń wzmocnionych, które rozpatruje się w kategorii K1 (wymagany certyfikat).

## Slide 13
KATEGORIA K3: Budynki | 
Liczba punktów za kategorię (K3=5, 3, 2 lub 1 pkt) | 
KATEGORIA K4: Kontrola dostępu | 
Środek bezpieczeństwa K4S1 – Systemy kontroli dostępu | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S1=4, 3, 2 lub 1 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K4S2 – Kontrola osób nieposiadających stałego upoważnienia do wejścia na obszar jednostki organizacyjnej (interesantów) | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S2=3 lub 1 pkt) | 
Liczba punktów za kategorię K4 stanowiąca sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K4=K4S1+K4S2) | 
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (3/11)

## Slide 14
KATEGORIA K5: Personel bezpieczeństwa i systemy sygnalizacji napadu i włamania | 
Środek bezpieczeństwa K5S1 – Personel bezpieczeństwa | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S1=5,4,3,2 lub 1 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K5S2 – Systemy sygnalizacji napadu i włamania | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S2=4,3,2 lub 1 pkt) | 
Liczba punktów za kategorię K5 stanowiąca sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K5=K5S1+K5S2) | 
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (4/11)

## Slide 15
KATEGORIA K6: Granice | 
Środek bezpieczeństwa K6S1 – Ogrodzenie | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S1=4,3,2 lub 1 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K6S2 – Kontrola w punktach dostępu | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S2=1 lub 0 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K6S3 – System kontroli osób i przedmiotów przy wejściu/wyjściu | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S3=1 lub 0 pkt) | 
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (5/11)

## Slide 16
Środek bezpieczeństwa K6S4 – System wykrywania naruszenia ogrodzenia | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S4=1 lub 0 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K6S5 – Oświetlenie chronionego obszaru | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S5=1 lub 0 pkt) | 
Środek bezpieczeństwa K6S6 – System dozoru wizyjnego granic | 
Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S6=1 lub 0 pkt) | 
Liczba punktów za kategorię K6 stanowiąca sumę liczby punktów za powyższe środki bezpieczeństwa (K6=K6S1+K6S2+K6S3+K6S4+K6S5+K6S6) | 
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (6/11)

## Slide 17
Ogólna liczba punktów stanowiąca sumę punktów za wszystkie kategorie
PUNKTY=K1+K2+K3+K4+K5+K6
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (7/11)

## Slide 18
Przy dokonywaniu doboru poszczególnych środków bezpieczeństwa fizycznego konieczne jest uwzględnienie wymagań określonych w rozporządzeniu, jak też w samej tabeli z części III „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego”.
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (8/11)
18

## Slide 19
Dobór adekwatnych środków bezpieczeństwa fizycznego w konkretnym przypadku musi zapewnić uzyskanie zarówno minimalnej łącznej sumy punktów wymaganych do osiągnięcia założonego poziomu ochrony informacji niejawnych (w zależności od najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w danej lokalizacji oraz poziomu zagrożeń), jak również uzyskanie minimalnej liczby punktów odpowiadających każdej z grup kategorii środków bezpieczeństwa fizycznego oznaczonych jako „obowiązkowo”.
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (9/11)

## Slide 20
W przypadku gdy liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu środka należącego do grup kategorii oznaczonych jako „obowiązkowo” jest mniejsza od minimalnej łącznej sumy punktów wymaganych do osiągnięcia założonego poziomu ochrony informacji niejawnych, należy zastosować środki z kategorii oznaczonych „dodatkowo” zapewniające uzyskanie minimalnej łącznej sumy punktów.
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (10/11)

## Slide 21
Certyfikaty przyznane wyposażeniu i urządzeniom służącym ochronie informacji niejawnych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność. Zgodnie ze stanowiskiem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dotyczy to certyfikatów wydanych po wejściu w życie rozporządzenia RM z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.
Za zastosowanie takich urządzeń przyznaje się liczbę punktów odpowiednio do spełnianych przez nie wymagań określonych w tabeli z części III „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego”.
Punktacja zastosowanych ś.b.f. (11/11)

## Slide 22
Przed wejściem w życie rozporządzenia, tj. do 3 lipca 2012 r.
certyfikaty (szafy, zamki do szaf, drzwi, zamki do drzwi, okna),
deklaracje zgodności, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty (system SWiN, system kontroli dostępu).
Po wejściu w życie rozporządzenia, tj. od 4 lipca 2012 r.
certyfikaty (szafy, zamki do szaf, drzwi, zamki do drzwi, okna, pomieszczenia wzmocnione),
poświadczenie zgodności z wymogami rozporządzenia (elektroniczne systemy pomocnicze).
Wymagane dokumenty w ramach kontroli ABW

## Slide 23: Podsumowanie
Środki bezpieczeństwa fizycznego dobiera się w zależności od poziomu zagrożeń oraz najwyższej klauzuli tajności.
Przy doborze środków uwzględnia się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych.
Przyznanie punktów każdemu środkowi powinno mieć odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji (dokumentacja budowlana, certyfikaty, poświadczenia zgodności).