SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA 
(dot. ciągnika komunalnego wraz z osprzętem)

Ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu. Przedmiotowy ciągnik będzie narażony na czynniki pogodowe, spotykane w polskiej strefie klimatycznej.

Ciągnik musi:

- spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju;

- posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy;

- mieć możliwość agregowania maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych i przyczepianych (układ zawieszania maszyn i narzędzi), spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP.

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE POJAZDU | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA - TAK / NIE* (* określić) | DANE DODATKOWE (** opisać) |
| A | B | C | D |
| I. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU |
| 1. | Ciągnik komunalny z kabiną w pełni przeszkloną, rok produkcji 2010 |  | podać markę, model i rok produkcji ** |
| 2. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem – hydrostatyczna przekładnia kierownicza |  |  |
| 3. | Podnośnik tylny mechaniczny o udźwigu min. 700 kg |  |  |
| 4. | Wydajność pompy hydraulicznej min. 30 l/min. |  | podać wydajność w l/min. ** |
| 5. | Rozdzielacz hydrauliczny 3-sekcyjny |  |  |
| 6. | Ilość złączy hydraulicznych min., 6, z czego mini. cztery wyjścia na przód |  | podać ilość ** |
| 7. | Tylny wałek odbioru mocy pracujący z prędkościami 540 i 1000 obr./min. |  | podać prędkości ** |
| 8. | Kabina bezpieczna z wentylacją i ogrzewaniem. (Kabina ochronna – nie dopuszcza się zastosowania wymiennie ramy ochronnej) |  |  |
| 9. | Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej |  |  |
| 10. | Elektryczna wycieraczka szyby tylnej |  |  |
| 11. | Liczba drzwi 2 szt. |  |  |
| 12. | Instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy min. jednoobwodowa |  |  |
| 13. | System hamulcowy mokry-sterowany mechanicznie |  |  |
| II. JEDNOSTKA NAPĘDOWA |
| 1. | Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin EURO III – STAGE III |  |  |
| 2. | Maksymalny moment obrotowy min. 140 Nm |  | podać moment obrotowy (w Nm) ** |
| 3. | Pojemność silnika nie mniejsza niż 2600 cm3 |  | podać pojemność silnika (w cm)** |
| 4. | Moc silnika nie mniejsza niż 29 kW (39 KM) |  | podać moc silnika w kW(w KM)** |
| III. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1. | Skrzynia biegów manualna |  |  |
| 2. | Napęd na cztery koła |  |  |
| 3. | Liczba biegów do przodu min. 8 |  |  |
| 4. | Liczba biegów do tyłu min. 4 |  |  |
| 5. | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej – włączana mechanicznie |  |  |
| 6. | Automatycznie załączany napęd osi przedniej |  |  |
| IV. WYMIARY I MASY |
| 1. | Długość całkowita pojazdu nie większa niż 3900 mm;( bez ramion podnośnika) |  | podać długość (w mm)** |
| 2. | Szerokość całkowita pojazdu nie większa niż 1700 mm |  | podać szerokość (w mm)** |
| 3. | Kąt skrętu kół przednich min. 45º. |  | podać kont skrętu w º ** |
| 4. | Rozstaw osi max. 2000 mm. |  | podać rozstaw osi (w mm.)** |
| 5. | Masa pojazdu max. 2600 kg. (bez ładowacza czołowego) |  | podać wagę (w kg) ** |
| V. WYPOSAŻENIE |
| 1. | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu |  |  |
| 2. | Halogeny robocze z przodu min 2 szt. i z tyły pojazdu min. 2 szt. |  |  |
| 3. | Licznik motogodzin |  |  |
| 4. | Radioodtwarzacz z głośnikami |  |  |
| 5. | Trójkąt; |  |  |
| 6. | Apteczka spełniająca normę DIN (13164 lub 13157); |  |  |
| 7. | Gaśnica; |  |  |
| 8. | Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy; |  |  |
| 9. | Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego |  |  |
| VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁADOWACZA CZOŁOWEGO |
| 1. | Udźwig min 1200 kg |  |  |
| 2. | Wysokość podnoszenia min. 2,8 m |  |  |
| 3. | Waga wysięgnika maks. 400 kg |  |  |
| 4. | Trzysekcyjny system sterowania joystickiem montowanym w kabinie ciągnika |  |  |
| 5. | Złącze do osprzętu znormalizowane typu Euro |  |  |
| 6. | Głębokość opuszczania dolnej krawędzi czerpaka min. 10 cm |  |  |
| 7. | Czerpak objętościowy o szer. 1.8 m pojemności w zakresie 0,8 – 1 m3; |  |  |
| 8. | Wyposażony w układ amortyzacji wysięgnika |  |  |
| 9. | Zamontowany i w pełni kompatybilny z oferowanym ciągnikiem komunalnym |  |  |
| VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁUGA DO ŚNIEGU |
| 1. | Czteropozycyjny sterowany rozdzielaczem elektrohydraulicznym (łamany na środku) |  |  |
| 2. | Szerokość robocza w zakresie 1900 – 2100 mm |  |  |
| 3. | Mocowanie typu Euro kompatybilne z oferowanym ładowaczem |  |  |
| 4. | Gumowe listwy zgarniające, ze sprężynami amortyzującymi |  |  |
| 5. | Ciężar max. 270 kg |  |  |
| 6. | Sterowany z pozycji operatora |  |  |
| VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSYPYWARKI DO SOLI I PIACHU |
| 1. | Ładowność w zakresie 390 - 450 kg |  |  |
| 2. | Mocowanie na TUZ kat. ISO I i II |  |  |
| 3. | Tarcza wysypującą z łopatkami wykonanymi z tworzywa sztucznego |  |  |
| 4. | Regulację szerokości i kierunku wysypu |  |  |
| 5. | Napęd mechaniczny |  |  |
| 6. | Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na oddziaływanie soli |  |  |
| 7. | Przekaźnik do napędu posypywarki w pełni kompatybilny z oferowanym ciągnikiem |  |  |
| IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZOTKI DO ZAMIATANIA |
| 1. | Szerokość robocza szczotki w zakresie 1700 - 1850 mm. |  | podać szerokość (w mm.)** |
| 2. | Minimum jedno koło podporowe ogumione o średnicy większej niż 200 mm. |  |  |
| 3. | Szczotka robocza wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy w zakresie 500 - 600 mm. |  | podać szerokość (w mm.)** |
| 4. | Regulacja kąta pracy szczotki |  |  |
| 5. | Zbiornik na śmieci z systemem opróżniania z pozycji kierowcy |  |  |
| 6. | System mocowania umożliwiający mocowanie szczotki do ładowacza czołowego |  |  |
| 7. | Szczotka boczna odmiatająca demontowana –zamontowana po prawej stronie szczotki głównej przy pracy z przodu pojazdu |  |  |
| 8. | Złącza hydrauliczne kompatybilne ze złączami ciągnika (ładowacza) |  |  |
| 9. | Możliwa praca z zdemontowanym zbiornikiem na śmieci |  |  |
| X . SERWIS |
| 1. | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę pogwarancyjną, znajdujący się w odległości do 40 km od siedziby zamawiającego, tj. ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa. |  | Podać adres (y) punktu (ów) serwisowych** |

Podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągnika i osprzętu.

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę D w zaznaczonych polach, zgodnie 
z zamieszczonymi w nich opisach.